DEBLOCK SHOCK

wysoce skuteczny penetrant zamraŻajĄcy z  CERFLON®

OPIS

Bardzo skuteczny środek do luzowanie w nie destrucyjny sposób zardzwiałych, skorodowanych i zatartych części. Efekt zamrażania (<-43 °C) powoduje szok termiczny i mikroskopije pęknięcia na powierzchni rdzy. To umożliwia  środkowi penetrujacemu wniknięcie wgłąb zatartych elementów. Czasteczki Cerflon zawarte w produkcie zapewniaja zmniejszone tarcie i odpowiedznie smarowanie luzowanych srób I nakrętek. Po odkręceniu, elementy zostaja juz nasmarowane i  zabezpieczone przed korozją.

WŁAŚCIWOŚCI

- Smaruje i redukuje tarcie pomiędzy ruchomymi elementami

- Rozpuszcza brud I rdzę

- Wyjatkowe właściwości penetrujące

- Eliminuje piszczenie

- Chroni przed rdza i korozją

- Wodoodporny i wypiera wilgoć

- Uszczelnia systemy zapłonowe

- Zapobiega przebiciom elektrycznym

- Nie zawiera silikonu

- Uniwersalne zastosowanie

ZASTOSOWANIE

Znakomite właściwości I uniwersalne zastosowanie sprawia że  Deblock Shock zapewnia skuteczna pracę w fabrykach, serwisach i  DIY.

INSTRUKCJA

Usuń brud i luźna rdzę. Wstrząśnij pojemnikiem dobrze. Natryskuj z dystansu około 10cm przez minimum 5 sec. Pozostaw na działanie kilka minut. Jesli to konieczne powtórz czynność.

OPAKOWANIE

500ml aerosol