INTAKE PRO CLEANER

zaawansowany system czyszczenia układu dolotowego

OPIS

Skuteczny i wydajny system czyszczenia układów dolotowych w silnikach Diesla i benzynowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Rozpuszcza żywice, naloty, węgiel I wszelkie osady.

- Łatwy w użyciu, czyszczenie zajmuje jedynie 5-10 minut z minimalna ilością komponentów do demontażu.

- Przywraca perfekcyjny przepływ powietrza do komory spalania.

- Zapewnia regularne i stabilne wolne obroty.

- Przywraca, lub/i poprawia osiagi silnika i obnizone zuzycie paliwa.

- Eliminuje i zapobiega problemom z rozruchem.

- Poprawia przyspieszenie.

- Redukuje Czarny dym z układu wydechowego.

ZASTOSOWANIE

Dla zdecydowanego i efektywnego czyszczenia układu dolotowego: zawór EGR, czujnik przepływu, przepustnica, elektroniczna przepustnica, kolektor dolotowy, czujnik ciśnienia, system odpowietrzajacy skrzynię korbową.

INSTRUKCJA

Usuń przewód giętki z układu dolotowego. Natryśnij produkt obficie do układu dolotowego. Uruchom silnik. Natryskuj krótkimi seriami 5 do 10 razy do kolektora dolotowego. Nie dopuść do nadmiernego wzrostu obrotów w silniku Diesla. Wyczyść równocześnie układ odpowietrzania skrzyni korbowej (odma). Po zastosowaniu: ZAWSZE dodaj do paliwa Xenum Complex Fuel - lub Diesel Conditioner.

Uwaga: Intake Pro może zniszczyć powłokę lakierniczą.

OPAKOWANIE

500ml aerosol