| INTAKE PRO DIESEL ZAAWANSOWANE CZYSZCENIE DOLOTU (DIESEL) OPIS Skuteczny preprat do czyszczenia układów dolotowych w silnikach Diesla. Prosty i szybki w obsłudze: czyszczenie trwa tylko 15 minut z minimalną potrzebą demontażu elementów. Intake Pro został zaprojektowany tak by zminimalizować kosztowne czynności demontażu czyszczonych elementów układu dolotowego i głowicy (gniazda i zawory PODSTAWOWE KORZYŚCI Minimalna ilość demontowanych elementów. Zapewnia gładka i stabilna prace na wolnych obrotach. Polepsza przyspieszenie. Przywraca lub utrzymuje osiagi silnika i poziom spalania. Eliminuje i omija problemy z rozruchem. Nie ma ryzyka detonacji. WŁAŚCIWOŚCI • Rozpuszcza nagar, żywice, węgiel i osady. • Skutecznie i natychmiastowo usuwa zanieczyszczenia z elementów układu dolotowego. • Przywraca idealny przepływ powietrza do komory spalania. • Wpływa pozytywnie na funkcjonowanie sond lambda i filtrów DPF. ZASTOSOWANIE Dla efektywnego czyszczenia układu dolotowego: zawóru EGR , przepływomierza, przepustnicy, ETM(elektroniczna przepustnica), kolektora dolotowego i czujnika ciśnienia, zaworów dolotowych, odmy. • Usuń gietki przewód układu dolotowego tak by mieć właściwy dostep do kolektora dolotowego. • Natryskuj obficie do kolektora dolotowego.. • Uruchom silnik. • Natryskuj z przerwami 5-10 razy do kolektora dolotowego. Po każdym natrysku poczekaj aż silnik powróci do poziomu właściwych obrotów. • Wyczyść także system odprowadzania spalin ze skrzyni korbowej (odma). • Po uzyciu: zawsze dodaj XENUM Complex Diesel, Ultimax Diesel lub Full Detox Diesel. TYPOLOGIA Forma: Aerozol pH-wartość: 10 Punkt wrzenia: - 44°C Punkt zapłonu: - 97 °C Temperatura zapłonu: 240 °C Dolny poziom eksplozji: 0,7% Vol. Górny poziom eksplozji: 12% Vol. Ciśnienie par przy 20°C: 8300 hPa Gestość przy 20°C: 0.82 g/cm³ OPAKOWANIE 500 ml aerozol (12 x 500 ml karton) |  |
| --- | --- |